Här är en argumentlista för och emot olika teknik och material.
(Listan är nog inte helt komplett)

Direkt Thermo, DT

Det synthermomaterial (2010-) vi använder i DT etiketter har följande egenskaper.

Fördelar:

- Användarvänligt, inget trassel med färgband.

- Klarar de flesta lab-miljöerna, inkl. frysning (kryostabilt)

- Klara det flesta lösningsmedel

- Klarar alla kroppsvätskor.

Nackdelar:

- Ej arkivbeständigt, ca fem år i arkiv. (Hur länge lagras journalerna innan de mikrofilmas?)

- Tål ej värme. Blir svart vid 70C.

- Tål ej UV-ljus, bleknar.

- Tål ej alkoholer utan att lackas

Thermo Transfer, TT

Det syntetiska TT material (2012- 2812-) vi använder i våra TT etiketter har följande egenskaper.

Fördelar:

- Klarar de flesta lab miljöer inkl. kryostabilt.

- Klara det flesta lösningsmedel

- Klarar alla kroppsvätskor.

- Klarar att sitta på papper genom laserskrivare (ca 200C), kräver transferband med endast harts.

- Kan klara autoklavering.

- Arkivbeständigt.

- Etiketterna kan användas för att ersätta patientkortet.

Nackdel:

- Lite krångligare för användaren då även transferband(färgband) skall hanteras. 
Transferbanden är inte kladdiga.

Pappersetikett

(2011- , 2013-)

Fördel:

- Billigare

- Kan vara bättre om etiketten skall hanteras i kryo-temperatur.

Nackdelar:

- Har i de flesta fall fiberriktning som gör att de flaggar på provrör

- Klarar inte att ta emot trycket från de tuffaste/bästa transferbanden.

- Går sönder om man vill flytta från rör till rör

- Kan suga åt sig fukt och/eller adhesive.

Syntetetikett

(2010- , 2012-, 2812-, 2030-)

Fördelar:

- Har ingen fiberriktning, etiketten sitter kvar utan att flagga på provrören.

- Klarar att ta emot trycket från de tuffaste/bästa transferbanden.

- Går inte sönder om man vill flytta från rör till rör.

- Klara det flesta lösningsmedel.

- Klarar alla kroppsvätskor.

Nackdelar:

- Kan gå sönder om etiketten skall hanteras/flyttas i kryo-temperatur. 
Men om den bara skall sitta på röret spelar det ingen roll, då beror det mer på adhesivhet.

- Kan ha ett högre pris.